Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Національний гірничий університет

кафедра збагачення корисних копалин

Завдання з курсу:

«Зневоднення та половловлення в технологіях
збагачення корисних копалин»

Склав:

к.т.н., доцент каф. ЗКК

Березняк О.О.

Дніпропетровськ 2014

Завдання з курсу «Зневоднення та пиловловлювання в технологічних схемах ЗКК». Номер варіанта відповідає останній цифрі шифру залікової книжки.

- Зразок вологого матеріалу важить P1. Чому дорівнює вологість, якщо після сушіння його вага становить P2?

- Яку кількість води треба видалити з P1 вологого матеріалу, щоб його вологість зменшилась з  W1 до W2.

- Чому дорівнює пористість кварцового піску, якщо його насипна вага дорівнює , а густина кварцу 2700 кг/м3?

- Через фільтрувальну колонку з площею поперечного перерізу 80 см2 і висотою 20 см під дією перепаду тиску в H мм водяного стовпа профільтрувалося 200 мл води за 30 с. Визначте коефіцієнт фільтрації.

- Через фільтрувальну колонку з площею поперечного перерізу 80 см2 профільтрувалося V води за t с. Визначте швидкість фільтрації.

- Діаметр ротора осаджувальної центрифуги D мм. Чому дорівнює число Фруда, якщо ротор робить n об/хв?

- Швидкість падіння у пульпі зерна граничного розміру становить v м/с. Визначте необхідну площу згущування, щоб при відношенні Т:Р=0,05 забезпечити продуктивність Q т/год.

- У сушильній камері продуктивністю Q т/год за вихідним вологість матеріалу зменшується з W1 до W2. Температура вихідного матеріалу 200С, теплоємність води 4,19 кДж/кг, захована теплота випаровування води 2258 кДж/кг, теплотворна здатність природного газу 36600 кДж/м3. Розрахувати найменші витрати природного газу.

- Повітря очищується від пилу, НДК якого становить q мг/м3, за допомогою послідовно з'єднаних електричного та рукавного фільтрів, ефективність котрих відповідно E1 та E2. Який найбільший допустимий вміст пилу у вихідному повітрі?

- У сушильній камері продуктивністю Q т/год за вихідним вологість матеріалу зменшується з W1 до W2. Абсолютна вологість сушильного агенту збільшується з 7 до 22 г/м3. Розрахувати витрати сушильного агенту.

Таблиця варіантів до завдань 1 - 15

| Змінна | Варіант |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P1, г | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 |
| P2, г | 450 | 470 | 500 | 530 | 560 | 610 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| W1, % | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| W2, % | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| , кг/м3 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 |
| H, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| V, мл | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| t, с | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| D, мм | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 |
| n, об/хв | 3000 | 2850 | 2750 | 2700 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1000 | 970 |
| v, мм/с | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,4 |
| Q, т/год | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| q, мг/м3 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| E1, % | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| E2, % | 99 | 98,5 | 98 | 97,5 | 97 | 96,5 | 96 | 95,5 | 95 | 94,5 |