Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Національний гірничий університет

кафедра збагачення корисних копалин

Завдання з курсу:

«Гідроаеромеханіка»

Склав:

к.т.н., доцент каф. ЗКК

Березняк О.О.

Дніпропетровськ 2016

Задание выполняется студентами самостоятельно после изучения курса. Номер варианта определяется последней цифрой номера зачетной книжки. Необходимые дополнительные данные студент находит в справочной литературе. Все вычисления производятся в системе СИ.

Задание

Выполнить аэродинамический расчет сушилки кипящего слоя для угля плотностью (М (кг/м3) при следующих условиях. Производительность сушилки равна GK (т/ч) высушенного материала. Влажность угля начальная WH %, конечная WK %. Диаметры частиц: минимальный dmin (мм) и максимальный dmax (мм). Температура сушильного агента на входе ТА1(С, на выходе – ТА2 = 105(С. Начальное влагосодержание воздуха: х1 (кг/кг), на выходе из сушилки – х2 = 0,025 (кг/кг).

Остальные данные согласно вариантам приведены в таблице.

| Вариант | (М кг/м3 | GK т/ч | WH % | WK % | dmin мм | dmax мм | ТА1 (С | х1 кг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1400 | 7 | 21 | 6 | 2 | 8 | 130 | 0,014 |
| 1 | 1450 | 8 | 22 | 7 | 2 | 7 | 135 | 0,013 |
| 2 | 1500 | 9 | 23 | 8 | 2 | 6 | 140 | 0,012 |
| 3 | 1550 | 10 | 24 | 9 | 2 | 5 | 145 | 0,011 |
| 4 | 1600 | 11 | 25 | 10 | 2 | 4 | 150 | 0,01 |
| 5 | 1650 | 12 | 26 | 11 | 1 | 8 | 155 | 0,009 |
| 6 | 1700 | 13 | 27 | 12 | 1 | 7 | 165 | 0,008 |
| 7 | 1750 | 14 | 28 | 13 | 1 | 6 | 170 | 0,007 |
| 8 | 1800 | 15 | 29 | 14 | 1 | 5 | 175 | 0,006 |
| 9 | 1850 | 16 | 30 | 15 | 1 | 4 | 180 | 0,005 |